Bydgoszcz, 20.06.2017r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

w  Bydgoszczy

ul. Toruńska 57 a

85-023 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert cenowych na:

Zakup łodzi turystyczno-wędkarskich wraz z wyposażeniem i środkami bezpieczeństwa.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostarczenie łodzi turystyczno-wędkarskich wraz z wyposażeniem i środkami bezpieczeństwa (komplet)

Parametry techniczne/pozostałe informacje mobilnego zestawu do ochrony wód :

- Łódź : 6 szt., łódź dwuskorupowa, długość min 3,90 cm, szerokość min 147 cm, , min 4 osobowa, płaskie dno, komora wypornościowa, bakista dziobowa i rufowa, na dziobie rolka z knagą zaciskową(nierdzewna)do kotwiczenia, dwie knagi zwykłe(nierdzewne) na rufie, wzmocnienie pod silnik na rufie, 4 relingi ze stali nierdzewnej, korek do odpływu wody z kadłuba, para wioseł do każdej łodzi, ucho ze stali nierdzewnej na dziobie i rufie, certyfikat CE, gwarancja 24 miesiące.

- Wyposażenie łodzi :

- liny kotwiczne( 6 odcinków po min 25 metrów, 12 mm grubości, poliamidowe, odporne na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych, nierozciągliwe).

- ciężarki kotwiczne 12 sztuk ( 6 sztuk po 9 kg i 6 sztuk po 14 kg, w kształcie stożka, ogumowane, z uchem do zamocowania liny, kolor czarny).

- Środki bezpieczeństwa :

- 24 sztuk kapoki(kamizelki asekuracyjne) : rozmiar(XL-XXL), wyporność 50 N, kolor „kamuflaż”, atest

- 6 sztuk rzutek (długość linki 30 mb, grubość linki 8 mm, linka pływająca w pokrowcu).

specyfikacje, homologacje, gwarancje i inne

Pytania/ Termin i miejsce złożenia oferty:

- termin składania ofert mija 30.06.2017 r. do godz. 9.00

- ofertę  należy wysłać na podpisanym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

- oferta może być złożona :

  - osobiście: ul. Toruńska 57a  w Bydgoszczy (ważna data i godzina wpływu zgłoszenia do biura),

  - za pomocą poczty e-mail (scan podpisanego formularza): dyrektor@opzw.bydgoszcz.pl,

  - pocztą tradycyjną,

  - kontakt: Arkadiusz Nicpoń, Tel. 668 33 98 96

Warunki wyboru wykonawcy:

- cena – 100%

- Zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę na podstawie zgłoszeń (ważne tylko podpisane zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania)

- Zamawiający nie przewiduje częściowej realizacji zamówienia przez Oferenta

- W ramach realizacji zamówienia dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres zamawiającego nastąpi transportem dostawcy bądź przesyłką kurierską na koszt dostawcy.

- Gwarancja min 24 miesiące

Ogólne warunki zapytania:

- termin realizacji zamówienia – IX/XI 2017r.

- forma płatności: przelew bankowy(termin 14 dni) po realizacji  całości/kompletu zamówienia i protokole zdawczo-odbiorczym

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferenta i bez podania przyczyn

- Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej