Bydgoszcz, 22.05.2017r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

w  Bydgoszczy

ul. Toruńska 57 a

85-023 Bydgoszcz

zaprasza do składania ofert cenowych na:

Zakup mobilnego zestawu do ochrony wód

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostarczenie mobilnego zestawu do ochrony wód(komplet)

Parametry techniczne/pozostałe informacje mobilnego zestawu do ochrony wód :

1. Łódź : 2 szt., łódź dwuskorupowa, długość min 3,90 cm, szerokość min 147 cm, , min 4 osobowa, płaskie dno, komora wypornościowa, bakista dziobowa i rufowa, 3 knagi, jedna na dziobie i dwie na rufie, wzmocnienie pod silnik na rufie, 4 relingi ze stali nierdzewnej, korek do odpływu wody z kadłuba, para wioseł doo każdej łodzi, ucho ze stali nierdzewnej na dziobie i rufie, certyfikat CE, gwarancja 24 miesiące.

- Przyczepa podłodziowa : 2 szt., ładowność min 520kg, rolki denne min 3 sztuki(w tym jedna uchylna), 4 podpory boczne, maksymalna długość łodzi 4,5 m, konstrukcja cynkowana ogniowo, wciągarka z dziobnicą i liną, koło podporowe, koło zapasowe wraz z uchwytem, listwa lampowa demontowalna, instalacja elektryczna z wtyczkami 7 biegunowa,  gwarancja 24 miesiące.

- Silnik elektryczny : 1 szt., uciąg - 55 lbs, napięcie 12V, 5 biegów do przodu, 3 do tyłu, cyfrowy maximiser, miernik stopnia naładowania akumulatora, teleskopowa rączka(rumpel), kompozytowe ramię, montowanie lewarowe z zatrzaskiem, śruba Power Prop , gwarancja 24 miesiące.

- Akumulator : 2 szt., żelowy, 120 Ah, 12 V, możliwość pracy w dowolnej pozycji, odporny na niskie i wysokie temperatury(zakres temp. pracy od – 200C do + 500C), gwarancja 24 miesiące.

- Prostownik/Ładowarka do akumulatora : 2 szt., do akumulatorów żelowych, ładowarka z mikroprocesorem, wybór prądu ładowania, 2,8, 12 A, wyświetlacz LCD, tryb odsiarczania, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, wentylatorwejście 230V~50 Hz, 2,1A, wyjście 6/12V 2A, 8A, 12A, waga 1,20kg, wymiary 25x25x10cm, certyfikat CE, gwarancja 24 miesiące.

- Silnik spalinowy : 1 sztuka, moc maksymalna 4 kM, ciężar 23,5 kg, pojemność skokowa 138 cm3, kolumna silnika standardowa do pawęży o wysokości 381 mm, liczba cylindrów 1, układ zasilania gaźnik, pozycja do pływania w płytkiej wodzie, tulejowe mocowanie silnika, pojemność misy olejowej 0,7 l., gwarancja 24 miesiące.

specyfikacje, homologacje, gwarancje i inne

Pytania/ Termin i miejsce złożenia oferty:

- termin składania ofert mija 31.05.2017 r. do godz. 9.00

- ofertę  należy wysłać na podpisanym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

- oferta może być złożona :

  - osobiście: ul. Toruńska 57a  w Bydgoszczy (ważna data i godzina wpływu zgłoszenia do biura),

  - za pomocą poczty e-mail (scan podpisanego formularza): dyrektor@opzw.bydgoszcz.pl,

  - pocztą tradycyjną,

  - kontakt: Arkadiusz Nicpoń, Tel. 668 33 98 96

Warunki wyboru wykonawcy:

- cena – 100%

- Zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę na podstawie zgłoszeń (ważne tylko podpisane zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania)

- Zamawiający nie przewiduje częściowej realizacji zamówienia przez Oferenta

- W ramach realizacji zamówienia dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres zamawiającego nastąpi transportem dostawcy bądź przesyłką kurierską na koszt dostawcy.

- Gwarancja min 24 miesiące

Ogólne warunki zapytania:

- termin realizacji zamówienia – IX/XI 2017r.

- forma płatności: przelew bankowy(termin 14 dni) po realizacji  całości/kompletu zamówienia i protokole zdawczo-odbiorczym

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferenta i bez podania przyczyn

- Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej